## Slide 1
Slovensko-japonski raziskovalno-razvojni demonstracijski projekt
Maribor, maj 2017
mag. Bogomil Jelenc univ. dipl.inž.el.

## Slide 2
Model evropskih pametnih omrežij
(CEN-CENELEC-ETSI)

## Slide 3
Informacije iz omrežja in stanje
topologije uporabiti v realnem času za izboljšanje kvalitete napajanja
Optimizacija omrežja za vključevanje in obratovanje razpršenih obnovljivih virov
Optimizacija konične moči
FDIR
(Fault Detection, Isolation and service restoration)
Lociranje okvare in ponovna vzpostavitev napajanja
VVO
Optimizacija napetostni in jalove moči
Napredno vodenje in optimizacija omrežja
za maksimalno penetracijo obnovljivih virov
Z vključitvijo AEMS doseči naslednje cilje:
področna (bilančna) optimizacija Wel /Pmax
strateško planiranje
krmiljenje bremen (tudi kot poslovna priložnost)
DMS - rešitve
CILJI
EMS+
z vključitvijo AEMS

## Slide 4: Arhitekturni model evropskih pametnih omrežij (CEN-CENELEC-ETSI) Interoperabilnostni sloji GWAC sklada

## Slide 6: IKT – logični/storitveni nivo

## Slide 9: Spoznavnost in vodljivost
Večanje deleža razpršenih virov -> neustrezne napetostne razmere.
Krepitev omrežja
ali
Uporaba informacijsko komunikacijskih tehnologij ( vključevanje virov in porabnikov v vodenje omrežja)
Aktivnosti s področja vodljivosti:
regulacija napetosti s pomočjo VN/SN in SN/NN regulacijskih transformatorjev ter vodenje razpršenih virov,
vodenje omrežja ob visokem deležu razpršenih virov, ki vključuje tudi optimizacijo delovanja omrežja in kompenzacijske naprave.

## Slide 10: Spoznavnost in vodljivost
Obratovanje omrežij z visokim deležem razpršenih virov – poznavanje spremenljivk stanja omrežja ( fazne napetosti vozlišč, fazni tokovi vej).
Aktivnosti, ki so osnova za spoznavnost, obsegajo:
vzpostavitev naprednega merilnega sistema za trajno spremljanje stanja SN- in NN-omrežja,
ocenjevalnik stanja (state estimator) za oceno stanja omrežja v točkah, kjer meritve niso na voljo,
vzpostavitev naprednega merilnega sistema za trajno spremljanje kakovosti električne energije v SN- in NN-omrežjih,
napredna vizualizacija napetostnih profilov in obremenitev,
določanje lokacije mesta okvar.

## Slide 11: Razpršeni Viri
RV (G)
SN
NN
PRV
Pbreme
Qbreme
PRV = Pbreme
QTR= Qbreme
QRV=0
PTR = 0

## Slide 12
RV (G)
SN
NN
PRV
Pbreme
QRV
Qbreme
PTR = 0
QTR= Qbreme+QRV
PRV = Pbreme

## Slide 13
RV (G)
SN
NN
PRV
PRV = Pbreme
QRV= - Qbreme
QTR= 0
PTR = 0
Pbreme
Qbreme
QRV

## Slide 14: Razmere v omrežju
Primarna naloga elektro energetskega omrežja je dobava električne energije do odjemalcev z kar najmanjšimi izgubami
Primerjava izgub zaradi prenosa delovne in jalove energije v SN in NN omrežju ima znane karakteristike:
Izgube prenosa delovne energije so v NN omrežju za faktor cca. 2 večje kot v SN omrežju
Izgube jalove energije so v SN omrežju za faktor cca. 15 višje kot v NN omrežju
(X/R je v SN omrežju bistveno višji kot v NN omrežju posledično prenos iste količine jalove energije v SN omrežju povzroči bistveno več izgub)
jalovo energijo generirati lokalno in ne prenašati iz višjih napetostnih nivojev

## Slide 15
Informacije iz omrežja in stanje
topologije uporabiti v realnem času za izboljšanje kvalitete napajanja
Optimizacija omrežja za vključevanje in obratovanje razpršenih obnovljivih virov
Optimizacija konične moči
CILJI

## Slide 16
HVALA ZA POZORNOST