## Slide 1
ZEMELJSKI PLIN V PROMETU
Miran Rožman, univ.dipl.inž.stroj.
KOMUNALAN ENERGETIKA
POWER ENGINEERING
Maribor, 14.05.2014

## Slide 2: Vsebina predstavitve Content
Uvod - Introduction
Vozila na stisnjen zemeljski plin - Vehicles on compressed natural gas
Polnilna tehnika - Vehicle refueling appliance
Blagovna znamka - Brand
Plan razvoja - The development plan

## Slide 3: Uporaba ZP v prometu – ZAKAJ? Use of NG in transport - WHY?
Skrb za okolje
  nižje emisije CO2
  nižje emisije NOx
  do 98% nižje emisije PM10
  od dizelskih motorjev
  Cena
  stroški goriva za prevožen kilometer
  do polovice nižji od stroškov bencina
  Dostopnost
  tehnološko razvita in komercialno
  dostopna tehnologija vozil in polnilnih
  postaj

## Slide 4: Uporaba ZP v prometu – ZAKAJ? Use of NG in transport - WHY?

## Slide 5: Vozila na stisnjen ZP Compressed NG vehicles
  Uporaba zemeljskega plina kot pogonskega goriva
    v Otto motorjih
    v Dizelskih motorjih
  V tekočem agregatnem stanju – LNG
    za težka tovorna vozila
    za velike domete
  V plinastem agregatnem stanju – CNG
    najpogostejša uporaba
    osebna in tovorna vozila
    posebna/namenska vozila (viličarji,…)

## Slide 6: Distribucija plina Distribution of gas

## Slide 7: Tehnika Technique
Polnjenje in polnilni priključek
  priključek standardiziran (NGV 1/NGV 2)
  različen od priključka za UNP
  enostavna namestitev polnilne cevi preko hitre spojke
  Rezervoarji-jeklenke za CNG
  ZP pod tlakom 200 bar
  namestitev več jeklenk
  ohranitev uporabnega prostora

## Slide 8: CNG bencinski motorji CNG petrol engines
  Napredna tehnologija
    zmanjšanje delovnega volumna
    direktni brizg goriva
    prisilno polnjenje

## Slide 9: CNG bencinski motorji CNG petrol engines

## Slide 10: CNG bencinski motorji CNG petrol engines
  Visoka kompresijska razmerja
    RON 125
    višji izkoristki
    večja moč
  Optimizirano delovanje:

## Slide 11: CNG dizelski motorji CNG Diesel Engines
  Dual-Fuel
    uporaba ZP v dizelskih agregatih
    termodinamično nespremenjeno delovanje motorja
    plinsko olje se uporablja zgolj za vžig zmesi – pilotni vbrizg
    poraba ZP: do 90% (polna moč)
    25% redukcija CO2
    revna zmes:
      visoko kompresijsko razmerje
      zmanjšanje NOx
      nižja poraba
    vse ob nezmanjšani moči in navoru

## Slide 12: Avtobus na SZP CNG bus

## Slide 13: Plinske polnilne postaje VRA (vehicle refueling appliance)

## Slide 14: Naprave za počasno polnjenje VRA (vehicle refueling appliance)
    domača ali interna uporaba
    1,8 – 10 Sm3/h
    čas polnjenja nekaj ur

## Slide 15: Kompaktne hitro polnilne naprave VRA (vehicle refueling appliance)
    VRA+skladišče plina (1,2 ali 3 stopnje)
    še vedno interna uporaba
    zmanjša se čas polnjenja

## Slide 16: Javne hitro polnilne naprave VRA (vehicle refueling appliance)
    javna uporaba
    čas polnjenja do 5 min
    postavitev na klasične bencinske servise ali ločeno
    priprava SZP s kompresorjem z odvzemom plina iz omrežja ZP
    možnost priprave iz UZP z visokotlačnim uplinjevalnikom in točilno mesto za UZP

## Slide 17: CNG polnilna postaja v Mariboru

## Slide 18: CNG polnilna postaja v Mariboru

## Slide 19: CNG polnilna postaja v Mariboru

## Slide 20: Blagovna znamka Brand
    sodelovanje širše javnosti in profesionalne agencije
    ime naj bo kratko, zveni naj slovensko, hkrati pa naj ima pomen tudi za tujce
    jasno naj se loči od avtoplina, hkrati pa ne sme vzbujati vtisa da avtoplin ni okoljsko prijazno gorivo
    omogoči naj gradnjo mostu do uporabe bioplina

## Slide 21: Nadaljnji razvoj The development plan
    nadaljevanje promocije ZP v prometu
    izgradnja več hitrih javnih polnilnih postaj
    sodelovanje pri ureditvi zakonodaje, podzakonskih aktov
    spremljati in se aktivno vključevati v razvoj tehnologije na tem področju
      bioplin – biometan
      uporaba UZP
      uporaba vodika

## Slide 22: Hvala za pozornost!
Miran Rožman
Vodja raziskav in razvoja
Energetika Maribor d.o.o.