## Slide 1
ANALIZA STOPNJE DISLOCIRANOSTI
ENERGETSKIH SISTEMOV PRI
OSKRBI URBANEGA NASELJA
Andrej Pirc
izr. prof. dr. Mihael Sekavčnik
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za strojništvo
savaprojekt
krško

## Slide 2
UVOD
DECENTRALIZIRANOST ENERGETSKIH SISTEMOV.
ENERGETSKI SISTEM BIOPLINARNE.
URBANO NASELJE.
PREDSTAVITEV MODELOV.
LASTNA CENA ENERGIJE.
ZAKLJUČEK.

## Slide 3
DECENTRALIZIRANOST ENERGETSKIH SISTEMOV
VEČJA VARNOST PRI OSKRBI Z ENERGIJO | POTREBNA NADGRADNJA OMREŽJA
MANJŠE PRENOSNE IZGUBE | VIŠJI INVESTICIJSKI STROŠKI
LAŽJE VKLJUČEVANJE MANJŠIH VIROV ENERGIJE | 
ZMANJŠANJE PORABE PRIMARNIH ENERGENTOV | 
+
-
Chart: Day
| 0 | 5 | 25 | 50 | 100 | 270 | 270 | 365
Heat needs | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 25.3333 | 20 | 20
Biogas plant | 100 | 100
IZHODIŠČE:
NASELJE JE ENERGETSKI OTOK.
BIOPLIN PORABITI V ČIM VEČJI MERI
ZA PROIZVODNJO ELEKTRIČNE ENERGIJE.

## Slide 4
ENERGETSKI SISTEM BIOPLINARNE

## Slide 5
URBANO NASELJE
PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE IN TOPLOTE.
IZGRADNJA VROČEVODA OZ. PLINOVODA (urbanistični načrt).
UPORABA ZELENIH KORIDORJEV.
OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE (brez skladišč goriv).

## Slide 6
MODEL 1
G
T

## Slide 7
MODEL 2
G
T
G
T
G
T
G
T

## Slide 8
MODEL 3
G
T

## Slide 9
INVESTICIJSKI STROŠKI
Chart: Investment costs, k€
| MODEL 1 | MODEL 2 | MODEL 3
Biogas plant | 7700 | 7958 | 7650
Operating (anno) | 1514 | 1620 | 1490
Hot water network | 391 | 271
Gas network | 66 | 150

## Slide 10
PROIZVEDENA ENERGIJA
Chart: Sold energy, MWh/a
| MODEL 1 | MODEL 2 | MODEL 3
Heat | 3175 | 3146 | 2915
Electricity | 13050 | 11745 | 8700
TOPLARNIŠKO ŠTEVILO

## Slide 11
LASTNA CENA ENERGIJE
Chart: Cost price, €/kW
| MODEL 1 | MODEL 2 | MODEL 3
Heat | 0.09 | 0.09 | 0.087
Electricity | 0.163 | 0.192 | 0.244
DELITEV STROŠKOV

## Slide 12
ZAKLJUČEK
UPORABA ALTERNATIVNEGA VIRA ENERGIJE.
POTREBNA IZGRADNJA VROČEVODA OZ. PLINOVODA.
NAJCENEJŠA JE VARIANTA Z ENIM CENTRALNIM MOTORJEM.
S STALIŠČA VARNE OSKRBE STA PRIMERNI ZADNJI DVE VARIANTI.
HVALA ZA VAŠO POZORNOST