## Slide 1
Darko Lovrec, Vito Tič
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Maribor
Pomen poznavanja dejanskega stanja hidravličnega olja kot osnova za strateška odločanja
Vsebina:
Uvod – spreminjanje tekočine skozi čas
Mehanizmi degradacije in vplivni faktorji
Postopki pospešenega staranja olja
Testiranje vzdržljivosti turbinskih olj
Izbira olja na podlagi testov
Sklep – Ostale možnosti uporabe metode
Laboratorij za Oljno Hidravliko

## Slide 2: Uvod in osnovni cilji
prepoznati osnovne lastnosti fizikalno-kemične lastnosti treh različnih hidravličnih, turbinskih olj TO1, TO2, TO3,
podajanje ocene trenutnega stanja turbinskega olja,
določanje preostale uporabne dobe turbinskega olja,
primerjati “vzdržljivost” različnih turbinskih olj.
vzdrževalni cikel 
zanesljivost 
zastoji proizvodnje 
odpoved stroja 
stroški odvoza 
stroški skladiščenja 
poraba olja 
odzivni čas 

## Slide 3: Spremljanje stanja hidravličnih olj

## Slide 4: Mehanizmi sprememb fizikalno-kemičnih lastnosti turbinskih olj
Pospeševalci staranja olja
Katalitični učinek na oksidacijo olja:
+ kovine:
Fe, Cu, ..

## Slide 5: Test sprememb fizikalno-kemičnih lastnosti turbinskih olj
Testi z mehanskim obremenjevanjem:
Vickers, Denison, Sundstrand, FZG, Komatsu, … neprekinjeno delovanje, visok in/ali spreminjajoč se tlak, povišana temperatura (cca 90 oC), dodajanje vode, … (blizu realnim razmeram, dolgotrajni, dragi, hrupni, … bolj primerni za komponente kot za olja,)
Testi s termičnim obremenjevanjem:
TOST, RPVOT, PDSC, UOT, …
povišana temperatura (95+ oC: 95, 135, 150, 155, 180), vpihovanje zraka ali O2, prisotnost katalizatorjev, … (sicer relativno hitri testi, a žal male količine vzorca: 50 do 300 mL)

## Slide 6: Test sprememb fizikalno-kemičnih lastnosti turbinskih olj
LaOH termični test
Priprava vzorca 1,5 L (levo) in testna komora (zgoraj)
T= 160 ± 0,1 oC, Cu kot katalizator (Cu e-žica 15 m, # 1,5 mm2), vpihovanje zraka 3 ±0,1 L/min, trajanje testa do cca 7 dni ... >: hitrost testa, velikost vzorca, vzporedno testiranje (+),.. varnost, stalen nadzor in video nadzor, neprijeten vonj, … (-)

## Slide 7: Test sprememb fizikalno-kemičnih lastnosti turbinskih olj
Vzorci po določenih urah testiranja pri temperaturi testiranja 160 oC
zgoraj: TO1; spodaj: TO2;

## Slide 8: Test sprememb fizikalno-kemičnih lastnosti turbinskih olj
Tvorba netopnih lakastih produktov na bakreni žici:
TO1 – zgoraj levo
TO2 – spodaj levo
TO3 – zgoraj desno

## Slide 9: Določanje uporabne dobe olja za TO1, TO2 in TO3
Na osnovi priporočenih mejnih vrednosti
Na osnovi “preloma” krivulje, mesta kjer se prične stanje olja pospešeno slabšati
Na osnovi tvorbe netopnih lakastih produktov
Uporabna doba je določena na podlagi rezultatov občutnih sprememb posameznih lastnosti
Rumeno predstavlja -20 %.

## Slide 10: Rezultati lab-analiz termičnih testov
viskoznost
Chart: Čas testiranja [h]
| 0 | 60 | 90 | 120 | 150
Viskoznost pri 40 | 61.98 | 66.38 | 67.8 | 78.85 | 91.44
Viskoznost pri 100 | 8.258 | 8.65 | 8.761 | 9.653 | 10.66
Chart: Čas testiranja [h]
| 0 | 60 | 75 | 90 | 105 | 150
Viskoznost pri 40 | 63.02 | 65.31 | 65.75 | 72.15 | 106.8 | 330.5
Viskoznost pri 100 | 8.332 | 8.531 | 8.543 | 9.035 | 11.63 | 23.43
Chart: Čas testiranja [h]
| 0 | 150 | 180 | 210 | 250
Viskoznost pri 40 | 70.21 | 74.52 | 74.96 | 81.4 | 131.3
Viskoznost pri 100 | 11.43 | 12.03 | 12.07 | 12.44 | 16.06
TO1
TO2
TO3
Spreminjanje viskoznosti pri procesu termičnega staranja

## Slide 11: Rezultati lab-analiz termičnih testov
Spreminjanje VI pri procesu termičnega staranja
Chart: Čas testiranja [h]
| 0 | 60 | 90 | 120 | 150
Indeks viskoznosti | 102 | 102 | 101 | 100 | 99
indeks viskoznosti
Chart: Čas testiranja [h]
| 0 | 60 | 75 | 90 | 105 | 150
Indeks viskoznosti | 101 | 101 | 100 | 99 | 96 | 89
Chart: Čas testiranja [h]
| 0 | 150 | 180 | 210 | 250
Indeks viskoznosti | 157 | 158 | 158 | 150 | 130
TO1
TO2
TO3

## Slide 12: Rezultati lab-analiz termičnih testov
Spreminjanje NŠ pri procesu termičnega staranja
nevtralizacijsko število
Chart: Čas testiranja [h]
| 0 | 60 | 90 | 120 | 150
Nevtralizacijsko število | 0.27 | 0.22 | 0.52 | 3.17 | 4.75
Chart: Čas testiranja [h]
| 0 | 60 | 75 | 90 | 105 | 150
Nevtralizacijsko število | 0.14 | 0.05 | 0.05 | 1.47 | 6.19 | 14.9
Chart: Čas testiranja [h]
| 0 | 150 | 180 | 210 | 250
Nevtralizacijsko število | 0.28 | 0.23 | 0.36 | 3.6 | 15
TO1
TO2
TO3

## Slide 13: Rezultati lab-analiz termičnih testov
Spreminjanje FT-IR pri procesu termičnega staranja
FT-IR oksidacija
Chart: FT-IR Oksidacija
| 0 | 60 | 90 | 120 | 150
FT-IR Oksidacija | 0.3421 | 0.4604 | 0.47306 | 4.5463 | 7.9269
Chart: Čas testiranja [h]
| 0 | 60 | 75 | 90 | 105 | 150
FT-IR Oksidacija | 0.34676 | 0.15437 | 0.25561 | 3.5278 | 11.7063 | 21.7224
Chart: Čas testiranja [h]
| 0 | 150 | 180 | 210 | 250
FT-IR Oksidacija | 42.8465 | 41.0057 | 41.807 | 46.494 | 50.2728
TO1
TO2
TO3

## Slide 14: Rezultati OCM-analiz termičnih testov
dielektrična konstanta DK
Spreminjanje DK pri procesu termičnega staranja
Chart: Čas testiranja [h]
| 0 | 60 | 90 | 120 | 150
DK H2O+ | 2.0635 | 2.0389 | 2.0544 | 2.2715 | 2.3619
DK Vis+ | 2.4217 | 2.3846 | 2.3978 | 2.6115 | 2.6922
DK IVS | 2.1008 | 2.1115 | 2.146 | 2.3016 | 2.4706
Chart: Čas testiranja [h]
| 0 | 60 | 75 | 90 | 105 | 150
DK H2O+ | 2.064 | 2.0218 | 2.0188 | 2.2089 | 2.6005 | 2.8163
DK Vis+ | 2.4274 | 2.3989 | 2.3912 | 2.6305 | 2.9297 | 3.0744
DK IVS | 2.076 | 2.0636 | 2.079 | 2.3795 | 2.7156 | 3.0738
Chart: Čas testiranja [h]
| 0 | 150 | 180 | 210 | 250
DK H2O+ | 3.089 | 3.082 | 3.0884 | 3.3838 | 4.0132
DK Vis+ | 3.5457 | 3.473 | 3.4635 | 3.7867 | 4.3333
DK IVS | 3.3663 | 3.459 | 3.401 | 3.6543 | 4.4135
TO1
TO2
TO3

## Slide 15: Rezultati lab-analiz termičnih testov – neposredna primerjava
Chart: Čas testiranja [h]
| 0 | 60 | 75 | 90 | 105 | 150
C | 0.5 | 3.5 | 4 | 8
M | 0.5 | 4.5 | 8
PTS | 1 | 8
Chart: Čas testiranja [h]
| 0 | 60 | 75 | 90 | 105 | 150
C | 63.02 | 65.31 | 65.75 | 72.15 | 106.8 | 330.5
M | 61.98 | 66.38 | 67.8 | 78.85 | 91.44
PTS | 70.21 | 74.52 | 74.96 | 81.4 | 131.3
Chart: Čas testiranja [h]
| 0 | 60 | 75 | 90 | 105 | 150
C | 0.14 | 0.05 | 0.05 | 1.47 | 6.19 | 14.9
M | 0.27 | 0.22 | 0.52 | 3.17 | 4.75
PTS | 0.28 | 0.23 | 0.36 | 3.6 | 15
Chart: Čas testiranja [h]
| 0 | 60 | 75 | 90 | 105 | 150
C | 268 | 278 | 285 | 1634 | 14800 | 11288
M | 290 | 408 | 445 | 4603 | 6521
PTS | 823 | 8625 | 21802 | 101325 | 232723
TO1
TO2
TO3

## Slide 16: Rezultati
Dejstva in sklep:
Vsako vrsto turbinskega olja je priporočljivo (=nujno) pred vgradnjo v sistem testirati in ugotoviti njegov vzorec spreminjanja fiz-kem in OCM veličin! To je še posebej smiselno v primeru velikih količin. Odločitev o izbiri tako temelji na rezultatih testov!
Postopek glede testiranja olja:
- opraviti analizo svežega olja, - vzorec olja testirati po termičnem postopku,
- izvesti meritve fiz-kem in OCM lastnosti testiranih vzorcev,
- na podlagi priporočil in rezultatov testa podati meje degradacije olja …. in se odločiti.

## Slide 17
Zahvaljujem se vam za pozornost!
Kontakt za nadaljnja vprašanja:
darko.lovrec@um.si