## Slide 1: POTENCIAL PRIHRANKOV ENERGIJE V STAVBAH POTENTIAL ENERGY SAVINGS IN BUILDINGS
Prof.dr. Martina Zbašnik-Senegačnik, u.d.i.a.

## Slide 2: Energijska odvisnost v EU
Chart: 
| 2005 | 2010 | 2020 | 2030
 | 0.52 | 0.56 | 0.64 | 0.67
Energijska odvisnost EU od uvoza energije 2005 – 2030
The EU’s energy dependence on imports 2005 – 2030
Vir: http://www.energy.eu/#top

## Slide 3: Energijska odvisnost v EU
Chart: 
| United Kingdom | Sweden | Spain | Slovenia | Slovakia | Romania | Portugal | Poland | Netherland | Malta | Luxembourg | Lithuania | Latvia | Italy | Ireland | Hungary | Greece | Germany | France | Finland | Estonia | Denmark | Czech Republic | Cyprus | Bulgaria | Belgium | Austria
 | 0.266 | 0.374 | 0.794 | 0.49 | 0.644 | 0.203 | 0.809 | 0.317 | 0.365 | 1 | 0.976 | 0.512 | 0.588 | 0.829 | 0.88 | 0.588 | 0.678 | 0.616 | 0.513 | 0.544 | 0.212 | -0.188 | 0.269 | 0.973 | 0.453 | 0.742 | 0.65
Energijska odvisnost od uvoza v EU-27 v 2009
Energy dependence of EU member states in 2009
Vir: http://www.energy.eu/#top

## Slide 4: Raba končne energije
Total final energy consumption
 | EU | SLO
Gospodinjstva Households | 307 Mtoe 26,6 % | 1,3 Mtoe 25,6 %
Ogrevanje Heating | 70 % | 61,5 %
Vir: http://www.energy.eu/#top

## Slide 5: Zakonodaja
EPBD 2002/91/EC
EPBD 2010/31/EU
PURES (Ur.l. 52/2010)
- 2015 (zaostritev)
- skoraj nič-energijske stavbe: od 2019 vse javne stavbe, od 2021 vse stavbe
Energetski zakon (Ur.l. 79/1999, 27/2007, 20/2012)

## Slide 6: Energetska izkaznica (EI)
Velja za:
vse obstoječe stavbe pri prodaji in najemu
vse javne stavbe – EI na vidnem mestu
vse večstanovanjske stavbe, grajene pred 1980 (od 2015 dalje)
vse večstanovanjske stavbe, grajene po 1980 (od 2030 dalje)
v oglasih za stavbe morajo biti navedeni energijski kazalniki

## Slide 7: Energetska izkaznica (EI)
Trenutno več kot 120 neodvisnih strokovnjakov, ki bodo na podlagi že izvedenega izobraževanja pridobili licence za EI
Letna potreba: 10.000 – 15.000 izdelanih EI

## Slide 8: Energijsko učinkovite hiše
SKORAJ NIČ-ENERGIJSKA HIŠA
(trenutno še ni uradne definicije)
Stanje stroke in tehnike – PASIVNA HIŠA
(zgradba, ki ne potrebuje aktivnega ogrevanja)

## Slide 9: Prva pasivna hiša
… je bila ladja FRAM (1883)
Polarna raziskovalna ladja „Fram“
avtor: Fridtjof Nansen
Stene (40 cm):
Klobučevina, obdana s katranom
Opaž iz jelke
Klobučevina, obdana s katranom
Zrakotesen linolej
Opaž iz jelke
Okna:
Trislojna zasteklitev
Prezračevanje:
Ventilator
Brez dodatnega ogrevanja
Vir: http://passipedia.passiv.de

## Slide 10: Pionirske energijsko učinkovite stavbe
Avtorja: Vagn Korsgaard , Torben Esbensen
premična toplotna izolacija pred okni
rekuperacija
solarni ogrevalni sistem
SSE
hranilnik toplote 30 m³
Ničenergijska hiša, Kobenhaven, 1974
Vir: http://passipedia.passiv.de

## Slide 11
Vir: http://passipedia.passiv.de
Pionirske energijsko učinkovite stavbe

## Slide 12: Pionirske energijsko učinkovite stavbe
http://passipedia.passiv.de
ekstremno izolirana solarna pasivna hiša
Avtor: Amory Lovins
The Rocky Mountains Institute, Kolorado, ZDA, 2164 m, 1984

## Slide 13: Pasivna hiša
1991 – Kranichstein, Darmstadt, dr. Wolfgang Feist
1996 – Standard pasivna hiša

## Slide 14: Toplotna bilanca
TOPLOTNE IZGUBE
transmisijske toplotne izgube
prezračevalne toplotne izgube
TOPLOTNI DOBITKI
dobitki sončnega obsevanja
notranji viri toplote

## Slide 15: Toplotna bilanca

## Slide 16: Toplotna bilanca
IZGUBE – DOBITKI ≤ 15kWh/(m2a)
Klasični ogrevalni sistem ni več potreben

## Slide 17: Specifične vrednosti za pasivne hiše
letna potrebna toplota za ogrevanje  15 kWh/(m2a)
skupna letna poraba primarne energije  120 kWh/(m2a)
letna poraba električne energije  18 kWh/(m2a)
toplotne izgube  10 W/m2
zrakotesnost n50 < 0,6 h-1

## Slide 18: Toplotni ovoj stavbe
Toplotna izolativnost zunanjega ovoja
netransparentni ovoj U ≤ 0,15 W/(m2K)
(25 do 40 cm toplotne izolacije)
okna in vrata Uvgr  0,85 W/(m2K)
(troslojna zasteklitev)

## Slide 19: Sklenjen toplotni ovoj
Ovoj brez toplotnih mostov!

## Slide 20: Konstruiranje brez toplotnih mostov
priključki sten z izolacijskim podstavkom -  = 0,12 W/(mK)
Notes: izolacijski podstavek, λ = 0,12 W/(mK)

## Slide 21
priključek strehe na steno
Konstruiranje brez toplotnih mostov

## Slide 22: Konstruiranje brez toplotnih mostov
Vgradnja okna

## Slide 23: Zrakotesnost
Izmenjava zraka n50  0,6 h–1
- neprekinjena zrakotesna ravnina
- načrtovani detajli
- zanesljiva izvedba
Blower Door test

## Slide 24: Zrakotesnost
Zrakotesni stik dveh masivnih sten
Zrakotesna vgradnja okna v masivno steno

## Slide 25: Zrakotesnost

## Slide 26: Prezračevanje
Sistem kontroliranega prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka (rekuperacija)
Izkoristek > 75 %

## Slide 27: Prezračevanje
Prenosnik toplote

## Slide 28: Ogrevanje
Toplotne izgube pasivne hiše ≤ 10 W/m2
Primer:
Poraba energije za ogrevanje : Dnevna soba 30 m2 x 10 W/m2 = 300 W

## Slide 29: Ogrevanje
Toplozračno ogrevanje - dovajanje toplote skozi prezračevalno napravo (ogrevanje s toplotno črpalko)
Toplotne izgube pasivne hiše ≤ 10 W/m2
Primer:
Poraba energije za ogrevanje : Dnevna soba 30 m2 x 10 W/m2 = 300 W
Toplotna moč čajne svečke  30 W

## Slide 30: Pasivna hiša v Evropi (31 držav)
1991 – prva pasivna hiša Darmstadt-Kranichstein
2000 – 322 zgrajenih pasivnih hiš
2010 – 28.278 zgrajenih pasivnih hiš
2011 – 39.390 zgrajenih pasivnih hiš
2015 – 143.500 pričakovanih pasivnih hiš
Vir: Lang in Lang, A study on the Development of Passive House trends in Europe 2010-2021

## Slide 31: Pasivna hiša 2021 v 31 evropskih državah
DELEŽ ENERGIJSKO UČINKOVITIH STANDARDOV PRI NOVIH STAVBAH NA TRGU
Standard pasivne hiše 54%
Stavbe s sončno optimizacijo 13%
Plusenergijske hiše 10%
Druge nič-energijske hiše 5%
skupaj 82%
_______________________________________
Nizkoenergijske hiše 18%
(v državah, kjer še nimajo zahtev po skoraj nič-energijski hiši)
Vir:
Lang in Lang, A study on
the Development of Passive House trends in Europe
2010-2012)

## Slide 32: Projekti
Poslovna stavba Raiffeisen Holding, Dunaj, 2012, prva stolpnica v standardu PH na svetu, 800 zaposlenih, certifikat za PH (Institut für Baubiologie und Ökologie, Avstrija))

## Slide 33: Projekti
Mestna bolnišnica Triemli, Zürich, Švica
Zgrajena 2011-2015
Certifikat Minergie-P-Eco
Prva pasivna bolnišnica v Evropi, Frankfurt, 2011-2016,
70.000 m2

## Slide 34: Projekti
zero:e park, Hannover
300 enodružinskih hiš v pasivnem standardu
Največje nič-emisijsko stanovanjsko naselje (cca 45.000 m2)

## Slide 35: Projekti
Študentska pasivna stanovanja Campus Viva, Heidelberg, 2013
349 stanovanj

## Slide 36: Projekti
WHA Eurogate, Dunaj, 1700 stanovanj,
4000 – 5000 stanovalcev, 2008 - 2016

## Slide 37: Projekti
Muzej Ravensbrug, marec 2013

## Slide 38: Projekti
Trgovina Intersport, Dresden, 2011

## Slide 39: Projekti
Zapor in pravosodni center, Korneuburg, Avstrija, 2012

## Slide 40: Energijsko učinkovite stavbe v Sloveniji
razred do | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | skupaj
10 | 0 | 1 | 1 | 9 | 11 | 22
15 | 4 | 33 | 15 | 42 | 46 | 140
20 | 4 | 19 | 6 | 45 | 45 | 119
25 | 2 | 15 | 12 | 50 | 58 | 137
30 | 6 | 29 | 13 | 8 | 15 | 71
35 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 8
skupaj | 16 | 100 | 51 | 154 | 176 | 497
Dodeljene nepovratne finančne spodbude in krediti občanom
Vir: Eko sklad j.s.

## Slide 41: Energijsko učinkovite naprave
Energijsko učinkovita razsvetljava
Gospodinjske naprave

## Slide 42: Življenjski ciklus stavbe
Operativna energija: ogrevanje,
sanitarna voda
Vgrajena energija:
gradiva
naprave

## Slide 43: Primarna energija - kumulativno
Konvencionalna hiša
Nizkoenergijska hiša
Nizkoenergijska hiša, učinkov. raba elektrike
Samozadostna hiša
Pasivna hiša, 1991
Pasivna hiša, 2013
Vir: Feist W., Life-cycle energy balances compared: low-energy house, passive house, self-sufficient house. V: Proceedings of the international symposium of CIB W67, Vienna, Austria

## Slide 44: Zaključek
Trenutno znanje in tehnika omogočata gradnjo hiš z optimalno energijsko učinkovitostjo v fazi uporabe
Težišče večanja energijske učinkovitosti v stavbah prehaja v fazo gradnje stavbe (gradiva)
Stavbe so velik potencial prihrankov energije
(novogradnje in sanacije)

## Slide 45
HVALA ZA POZORNOST!
martina.zbasnik@fa.uni-lj.si