## Slide 1
DINAMIČNA PODOBNOST PRI POVEČEVANJU
UPLINJEVALNIKA S HITRO KROŽEČO
LEBDEČO PLASTJO
Jernej Mele, Senegačnik Andrej

## Slide 2
Uplinjanje v lebdeči plasti
uplinjanje biomase
katalitično uplinjanje
reagent – visokotemperaturna vodna para
dve coni – uplinjevalnik, gorilnik
krožeča lebdeča plast (FICFB)
sintezni plin z visoko kurilnostjo (~3 x višja kot pri uplinjanju z zrakom)

## Slide 3: Načrtovanje 750 kW pilotnega uplinjevalnika
začetna faza – laboratorijski hladni model
premer reaktorske posode 3-krat manjši od pilotne
določeni elementi iz stekla
bistven namen naprave je bil proučevanje dinamike, distributorjev, krožeče lebdeče plasti, sifona
fluidizacijsko sredstvo je zrak

## Slide 4: Pilotni uplinjevalnik
izdelan iz temperaturno in abrazijsko obstojnih materialov
fluidizacijsko sredstvo pregreta vodna para in zrak
biomasa – lesni peleti
pomožno gorivo – EL kurilno olje

## Slide 5: Podobnostna teorija
Brezdimenzijska števila izražena kot:
enačbe v brezdimenzijski obliki
z dimenzijsko analizo
dva fizikalna pojava sta si podobna, če je vrednost njunih karakterističnih brezdimenzijskih števil enaka
praktična uporabnost je v prenosu rezultatov meritev izvedenih na modelu na realne naprave
nekateri najvažnejši kriteriji podobnosti s področja prenosa impulza, toplote in snovi: geometrijski, kinematični, dinamični, termični, snovni,…
v praksi ni možno zadostiti vsem kriterijem – omejimo se na tiste z največjim vplivom

## Slide 6: Primerjava tokov
skladnost geometrije in podobnost Reynoldsovega števila za delec
Rep(model)  Rep(naprava)
dp – povprečni premer delca, vg – hitrost plina, ρg – gostota plina, ηg dinamična viskoznost plina
veliko raziskovalcev predlaga razne analitično aproksimativne korelacije za določitev Rep za različne režime fluidizacije delcev
mf - režim minimalne fluidizacije

## Slide 7: Fluidizacija delcev
empirično aproksimacijske in analitične enačbe za različne režime fluidizacije delcev – za hitrost fluidizacijskega plina in tlačni padec v lebdeči plasti
minimalna fluidizacija
popolna fluidizacija
pnevmatski transport

## Slide 8: Dimenzioniranje pilotne naprave
laboratorijski model pilotna naprava 750 kW

## Slide 9: Primerjava parametrov

## Slide 10: Primerjava obratovalnih parametrov
primerjava je izvedena za stabilno obratovanje

## Slide 11: Zaključek
krožeča lebdeča plast - sodobni uplinjevalniki
možna uporaba katalizatorjev, dober prenos toplote, nadzor uplinjanja, vodna para reagent, vešja vsebnost vodika v sinteznem plinu
izvedeno uspešno 3-kratno povečanje hladne laboratorijske enote na pilotno napravo toplotne moči 750 kW
dinamično podobnost dosegli z uporabo različno velikih delcev
zaradi kemičnih reakcij v pilotni napravi so temperature in od nje odvisne veličine (viskoznost, gostota,…) različne, kar je bilo potrebno upoštevati pri Reynolds-ovem številu delcev
doseženo je stabilno obratovanje pilotne naprave, kar potrjuje uspešno predvidevanje tlačnih padcev po posameznih lebdečih plasteh in elementih